## Slide 1
通信中间件性能评测
四种通信中间件功能与性能对比测试
01
VSOA / MQTT / Zenoh / DDS
应用场所 · 原理 · 测试方案 · 实测结论
VSOA
MQTT
Zenoh
DDS
汇报：通信中间件测试小组
2026.09

## Slide 2
01 应用背景
四种中间件服务于不同的通信现场
02
四种通信中间件性能对比测试
它们并非同类替代品；应用场所决定了拓扑、可靠性和资源取舍。
AV
VSOA
航空电子 / 工业运动控制 车载电子 / 机器人控制
IoT
MQTT
IoT 设备接入 弱网遥测 / 远程监控
ROS
Zenoh
ROS 2 / 自动驾驶 边缘计算 / 车路协同
RTPS
DDS
航空航天 / ADAS 工业自动化 / 医疗设备
VSOA：强实时
微服务 + 发布订阅 + RPC 一体；小包高频控制。
MQTT：弱网接入
Broker 中继换取极简终端；QoS 分级可靠。
Zenoh / DDS：广域与确定性
Zenoh 去中心；DDS 以数据为中心、QoS 丰富。

## Slide 3
01 应用背景
从应用场所推导四个正交评价维度
03
四种通信中间件性能对比测试
应用场所 → 负载特征 → 测试维度，确保每个压力方向都有工程含义。
速率
控制指令、状态回传
小包、稳定的高频发送
100–10,000 Hz
尺寸
图像、点云、配置下发
单条消息体积跨度大
1 KiB–1 MiB
拓扑
多传感器汇聚 / 多订阅者
端数变化
1×1–4×4
时间
车机 / 工业现场长稳
持续负载
4 档 × 100 s
应用共性需求
负载特征
测试因子
可复现实验

## Slide 4
02 原理
原理（1）VSOA：机制决定性能拐点
04
四种通信中间件性能对比测试
VSOA
原生微服务 / 发布订阅框架
传输与定位
原生微服务 / 发布订阅框架 TCP（本次测试）
关键机制
应用层分片 60,000 B；1 MiB = 18 片
对性能的直接影响
整包延迟由最慢分片决定；小包高频路径占优
机制
VSOA 路径
延迟 / 吞吐 / 尾部
实测差异
分片阈值 60,000 B：48 KiB 不分片，64 KiB 起切换路径。

## Slide 5
02 原理
原理（2）MQTT：机制决定性能拐点
05
四种通信中间件性能对比测试
MQTT
轻量级发布订阅，Broker 中继两跳
传输与定位
轻量级发布订阅，Broker 中继两跳 TCP；QoS 1
关键机制
Broker 完整接收再转发；会话与重传
对性能的直接影响
固定中继延迟；大消息多一次拷贝与排队
机制
MQTT 路径
延迟 / 吞吐 / 尾部
实测差异
Broker 是数据转发中心：扇出时 CPU 成本集中在单点。

## Slide 6
02 原理
原理（3）Zenoh：机制决定性能拐点
06
四种通信中间件性能对比测试
Zenoh
Rust 实现；可 P2P 直连、无需 Broker
传输与定位
Rust 实现；可 P2P 直连、无需 Broker 默认 TCP（本次配置）
关键机制
Endpoint 直连；调度在 Rust runtime 内完成
对性能的直接影响
中小消息延迟与 CPU 有优势；runtime 内存偏高
机制
Zenoh 路径
延迟 / 吞吐 / 尾部
实测差异
无中心转发：中小消息避免额外一跳，但 runtime 需要缓冲空间。

## Slide 7
02 原理
原理（4）DDS：机制决定性能拐点
07
四种通信中间件性能对比测试
DDS
以数据为中心的 RTPS 栈（Fast DDS 3.6.2）
传输与定位
以数据为中心的 RTPS 栈（Fast DDS 3.6.2） UDPv4 + reliable
关键机制
自动发现 + 丰富 QoS + RTPS 分片
对性能的直接影响
QoS / history / flow controller 显著影响高负载
机制
DDS 路径
延迟 / 吞吐 / 尾部
实测差异
UDPv4 + reliable 与自动发现：确定性来自一致的 QoS 配置。

## Slide 8
03 横向对比
四种实现的结构性差异
08
四种通信中间件性能对比测试
维度 | VSOA | MQTT | Zenoh | DDS
实现形态 | C++ + Python | C broker + Python | Rust | C++ + Python
通信拓扑 | 直连（Position） | Broker 中继（两跳） | P2P 直连 | 直连（自动发现）
传输（本次） | TCP | TCP | 默认 TCP | UDPv4 / reliable
发现机制 | Position 服务 | Broker 会话 | Endpoint 直配 | 自动发现
大消息策略 | 应用层分片 60,000 B | Broker 整体转发 | 原生传输 | RTPS 分片
QoS 丰富度 | 少 | QoS 0/1/2 | 优先级 / 可靠性 | 最丰富
中心节点 | 有（仅发现） | 有（数据转发） | 无 | 无
。

## Slide 9
04 测试方案
场景矩阵：每个场景只动一个影响因子
09
四种通信中间件性能对比测试
场景 | 影响因子 | 档位 | 主要指标
S01 点对点低延迟 | 发送速率 | 100 / 500 / 1000 / 2000 Hz | 延迟、P95、P99
S02 消息大小扫描 | payload | 1 / 4 / 16 / 32 / 48 / 64 KiB | 延迟、吞吐、丢包
S03 大消息吞吐 | payload | 64 / 128 / 256 / 512 KiB@20 Hz + 1 MiB@5 Hz | 吞吐、P95、P99
S04 发送速率扫描 | 发送速率 | 100 / 1000 / 5000 / 10000 Hz | 达成率、P99
S05 一对多扇出 | 订阅者数 | 1 / 2 / 3 / 4 | 交付、资源
S06 多对一汇聚 | 发布者数 | 1 / 2 / 3 / 4 | 交付、CPU
S07 多对多并发 | P×S | 1×1 … 4×4 | 吞吐、资源
S08 长时间稳定性 | 持续负载 | 4 档 × 100 s | 漂移、内存
统一参数组 · 统一入口 · 可断点续跑
拓扑默认固定为 1P / 1S，拓扑类场景除外。

## Slide 10
04 测试方案
统一指标口径：从逐样本到派生结论
10
四种通信中间件性能对比测试
编号 | 指标 | 公式 / 说明
U-1 | 单程延迟 | (aᵢ − sᵢ) / 1e6（两端同一时基）
U-2 / U-3 | 均值 / 分位数 | mean(d)；h=(n−1)k 线性插值
U-4 | 标准差 | pstdev（总体标准差，ddof=0）
U-5 | 抖动 | mean(¦dᵢ − dᵢ₋₁¦)，仅取相邻序号
U-6 / U-7 | 达成 / 应发吞吐 | N × S × 8 / 窗口 / 1e6
U-8 | 丢包率 | (E − N_recv) / E
U-9 | 达成率 | 达成吞吐 ÷ 应发吞吐
净荷口径
吞吐不含协议头、不折算重传；统一使用十进制 1e6。
时间口径
warmup=1.0 s 不计统计；drain=2.0 s 仅收尾，不计丢包。
计数口径
一律取去重后计数；四家共用 mqtt/mqtt_metrics.py。

## Slide 11
04 测试方案
执行环境与数据规模
11
四种通信中间件性能对比测试
环境
Windows 本机回环 16 逻辑核；同一解释器
数据规模
VSOA / MQTT / Zenoh：各 35 组 DDS：32 组
运行方式
统一入口批量执行 结果按组落盘，支持断点续跑
参数 | 取值 | 说明
拓扑 | 1P / 1S（拓扑类除外） | 保证单变量
warmup_seconds | 1.0 | 不计入统计
drain_seconds | 2.0 | 四家统一，避免尾部误记
S08 时长 | 100 s / 档 | 四档覆盖轻到重负载
校验 | status = completed | 未完成组重跑补齐
可回溯性
每组结果记录完整参数与指标，可回溯到原始逐样本。 统一脚本保证四家在同一参数指纹下横向并表。

## Slide 12
05 测试结论
延迟水平与可重复性
12
四种通信中间件性能对比测试
方法
6 个场景中都存在同一条件（1P/1S、1 KiB、1000 Hz），构成天然交叉验证。
核心发现
VSOA < MQTT < Zenoh：排序在 6 个场景中完全一致。
结论
VSOA 延迟水平最低且重复性最好；MQTT 尾部最稳定；Zenoh 离散度最大。
图：songfei/test/compare_repeatability.png

## Slide 13
05 测试结论
消息大小阶梯与分片拐点
13
四种通信中间件性能对比测试
方法
竖向虚线 = VSOA 分片阈值 60,000 B；48 KiB 不分片，64 KiB 起切成 2 片。
核心发现
48 → 64 KiB：VSOA 均值 +47%、P99 +70%；MQTT P99 ×7.5；Zenoh 基本无跳变。
结论
这是机制切换点：从 48 KiB 到 64 KiB 不是量变，而是路径切换。
图：songfei/test/compare_S02_payload_knee.png

## Slide 14
05 测试结论
大消息的尾部代价
14
四种通信中间件性能对比测试
方法
核心指标：P99 ÷ P95，衡量尾部被拉长了几倍。
核心发现
1 MiB @5 Hz：VSOA 3.44×，MQTT 1.55×，Zenoh 1.09×。
结论
VSOA 的 18 片分片放大尾部；Zenoh 尾部最平、均值也最低。
图：songfei/test/compare_S03_large_message_tail.png

## Slide 15
05 测试结论
拓扑成本结构
15
四种通信中间件性能对比测试
方法
扇出、汇聚、并发 × 延迟 / 内存 / CPU。
核心发现
吞吐随 payload × 速率 × P × S 线性增长；误差 <1%。
结论
MQTT 扇出 CPU 涨幅最大；Zenoh 内存结构性偏高；延迟对拓扑规模弱敏感。
图：songfei/test/compare_S05_S07_topology.png

## Slide 16
05 测试结论
长时间稳定性与漂移
16
四种通信中间件性能对比测试
方法
S08 组2：1 KiB @1000 Hz，100 s，按 10 s 分桶。
核心发现
漂移：VSOA +2.9%，MQTT −1.6%，Zenoh −18.6%。
结论
三家均无持续劣化；差异集中在进入稳态所需时间，Zenoh 约需 25 s 预热。
图：songfei/test/compare_S08_drift.png

## Slide 17
05 测试结论
四条可横向引用的结论
17
四种通信中间件性能对比测试
01
延迟排序稳定
VSOA < MQTT < Zenoh<DDS
6 个场景交叉验证一致
02
VSOA 有明确切换点
48→64 KiB：均值 +47%、P99 +70%
S02 六档阶梯；四家同参数
03
大消息尾部代价
VSOA 3.44× · MQTT 1.55× · Zenoh 1.09×
S03 五档；与分片机制对应
04
资源成本结构不同
Zenoh 内存偏高；MQTT 扇出 CPU 涨幅最大
拓扑类场景三组一致
工程含义：先按场景选择通信模型，再用统一口径比较实现；不要脱离拓扑与消息尺寸谈“谁更快”。

## Slide 18
18
谢谢大家